定额勘误表三

一、预算定额

1. 1-3-8 CFG桩处理软土地基定额，顺序号2  C15水泥混凝土的代号为“17”。P68

2. 2-1-7厂拌基层稳定土混合料定额附注修改为：“本定额是按拌和能力为300t/h的拌和设备编制的，若采用其他型号的拌和设备施工时，可按下表中的数据抽换定额中人工、装载机和拌和设备的消耗数量”。P115

3．3-1-9现浇混凝土衬砌定额第1至第5个子目按下表修改: P215

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 模板 台车 | 模架 | 仰拱 | 仰拱回填 | 连拱隧道 中隔墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 m3 | 1t |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 5.5 | 17.3 | 3.9 | 2.5 | 8.4 |
| 2 | C15泵送混凝土 | m3 | 45 | - | - | - | (10.40) | - |
| 3 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | (11.70) | (11.70) | (10.40) | - | (10.40) |
| 4 | 原木 | m3 | 101 | - | 0.012 | - | - | 0．004 |
| 5 | 锯材 | m3 | 102 | 0．012 | 0.024 | 0.010 | - | 0．008 |
| 6-24 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 26-28 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 基 价 | 元 | 1999 | 3276 | 3547 | 2357 | 2071 | 2728 |

# 4．第四章 桥涵工程 说明 第二条改为“定额中混凝土工程除大型预制构件底座、混凝土搅拌站安拆和钢桁架桥式码头项目中已考虑混凝土的拌和费用外，其他混凝土项目中均未考虑混凝土的拌和费用，应按有关定额另行计算。” P269

5．4-4-7定额第4至21子目按下表修改: P429

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 冲抓成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 10 m3 |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 20.3 | 10.6 | 3.0 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | （13.75） | （13.75） | （14.02） |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.871 | 5.871 | 5.987 |
| 6 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 7.01 | 7.01 | 7.15 |
| 8 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 9.49 | 9.49 | 9.67 |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
| 11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.11 |
| 12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.46 | - |
| 13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 1.07 | - | - |
| 14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 4.2 | 1.8 | - |
| 15 | 基价 | 元 | 1999 | 3989 | 3727 | 3203 |

P429

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 冲击成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 10 m3 |
|  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 19.0 | 10.0 | 3.0 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.73) | (12.73) | (12.98) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.436 | 5.436 | 5.542 |
| 6 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 6.49 | 6.49 | 6.62 |
| 8 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.78 | 8.78 | 8.96 |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
| 11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
| 12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.42 | - |
| 13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.99 | - | - |
| 14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.9 | 1.7 | - |
| 15 | 基价 | 元 | 1999 | 3701 | 3454 | 2973 |

P430                                                                   单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桩径100(cm)以内 |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 18.1 | 9.5 | 2.8 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.19) | (12.19) | (12.43) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.205 | 5.205 | 5.308 |
| 6 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 6.22 | 6.22 | 6.34 |
| 8 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.41 | 8.41 | 8.58 |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
| 11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
| 12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.41 | - |
| 13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.95 | - | - |
| 14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.8 | 1.6 | - |
| 15 | 基价 | 元 | 1999 | 3547 | 3317 | 2855 |

P430                                                                   单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桩径150(cm)以内 |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 17.0 | 8.5 | 1.9 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.01) | (12.01) | (12.24) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.128 | 5.128 | 5.226 |
| 6 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 6.13 | 6.13 | 6.24 |
| 8 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.29 | 8.29 | 8.45 |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
| 11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
| 12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.40 | - |
| 13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.93 | - | - |
| 14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.7 | 1.6 | - |
| 15 | 基价 | 元 | 1999 | 3452 | 3221 | 2769 |

P431                                                                   单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桩径250(cm)以内 |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.5 | 8.2 | 1.8 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (11.74) | (11.74) | (11.97) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.013 | 5.013 | 5.111 |
| 6 | 水 | m3 | 866 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 5.99 | 5.99 | 6.10 |
| 8 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.10 | 8.10 | 8.26 |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
| 11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.09 |
| 12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.39 | - |
| 13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.91 | - | - |
| 14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.6 | 1.5 | - |
| 15 | 基价 | 元 | 1999 | 3348 | 3122 | 2677 |

P431                                                                   单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桩径350(cm)以内 |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 15.7 | 7.7 | 1.4 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (11.40) | (11.40) | (11.63) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 32.5级水泥 | t | 832 | 4.868 | 4.868 | 4.966 |
| 6 | 水 | m3 | 866 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 5.81 | 5.81 | 5.93 |
| 8 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 7.87 | 7.87 | 8.02 |
| 9 | 其他材料费 | 元 | 996 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 10 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 11 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.09 |
| 12 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.38 | - |
| 13 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.89 | - | - |
| 14 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.5 | 1.5 | - |
| 15 | 基价 | 元 | 1999 | 3232 | 3016 | 2582 |

# 6．4-6-11悬浇预应力箱梁上部构造定额中第2个子目按下表修改: P497

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 混 凝 土 | 略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T构、连续梁、斜拉桥 | 连续刚构 |  |
|  |  |  |  | 0号块箱梁 | 悬浇段箱梁 | 0号块箱梁 | 悬浇段箱梁 |  |
|  |  |  |  | 10 m3 |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-7 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 14.7 | 25.2 | 11.5 | 21.5 |  |
| 2 | C50水泥混凝土 | m3 | 24 | - | - | - | - |  |
| 3 | C50泵送混凝土 | m3 | 52 | (10.40) | (10.40) | (10.40) | (10.40) |  |
| 4 | 锯材 | m3 | 101 | 0.05 | 0.074 | 0.050 | 0.071 |  |
| 5-27 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 基价 | 元 | 1999 | 4553 | 5064 | 4178 | 4736 |  |

# 7．4-11-5基础垫层定额中工程内容最后一条改为“混凝土垫层：配运料、拌和、运输、浇筑、捣实及养生。”第6个子目按下表修改：P685                                                    单位：10 m3实体

| 顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 填砂砾 （砂） | 填碎（砾）石 | 填片石 | 三合土 | 水泥砂浆 灌片石 | 混凝土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 5.9 | 7.2 | 8.6 | 12.5 | 9.7 | 8.1 |
| 2 | 2:1:4三合办土 | m3 | - | - | - | - | (10.15) | - | - |
| 3 | C10水泥混凝土 | m3 | 16 | - | - | - | - | - | (10.2) |
| 4 | M25水泥砂浆 | m3 | 65 | - | - | - | - | (2.50) | - |
| 5 | 32.5级水泥 | t | 832 | - | - | - | - | 0.545 | 2.295 |
| 6 | 水 | m3 | 866 | - | - | - | 4 | 4 | 12 |
| 7 | 生石灰 | t | 891 | - | - | - | 2.507 | - | - |
| 8 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | - | - | - | 8.42 | 2.80 | 5.20 |
| 9 | 砂砾 | m3 | 902 | 13.00 | - | - | - | - | - |
| 10 | 黏土 | m3 | 911 | - | - | - | 2.33 | - | - |
| 11 | 片石 | m3 | 931 | - | - | 12.50 | - | 12.50 | - |
| 12 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | - | 13.26 | - | - | - | 8.87 |
| 13 | 其他材料费 | 元 | 996 | - | - | - | 2.9 | 1.2 | 2.1 |
| 14 | 基 价 | 元 | 1999 | 693 | 1084 | 848 | 1407 | 1248 | 1941 |

# 8．4-11-7伸缩缝及泄水管定额中P689工程内容、P690序号9、 P692注1中的“毛勒伸缩缝”均改为“模数式伸缩缝”。

# 9．4-11-15施工电梯定额按下表修改：P710

# Ⅰ.安  拆                                单位：1部

| 顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 安装高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100以内 | 150以内 | 200以内 | 250以内 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 206 | 280.9 | 364.3 | 437.2 |
| 2 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | （1.70） | （2.38） | （3.05） | （3.85） |
| 3 | 原木 | m3 | 101 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 | 枕木 | m3 | 103 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 5-11 | 略 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 32.5级水泥 | t | 832 | 0.641 | 0.897 | 1.150 | 1.451 |
| 13 | 水 | m3 | 866 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 0.78 | 1.10 | 1.40 | 1.77 |
| 15 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 1.41 | 1.98 | 2.53 | 3.20 |
| 16 | 其他材料费 | 元 | 996 | 435.3 | 508.1 | 599.9 | 785.9 |
| 17 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.96 |
| 18 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 11.89 | 17.58 | 23.32 | 29.85 |
| 19 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 41.1 | 42.9 | 44.7 | 57.2 |
| 20 | 基 价 | 元 | 1999 | 18740 | 24943 | 30915 | 38155 |

# 二、概算定额

1. 1-1-15机械碾压路基定额第22个子目按下表修改：P29                   单位：1000 m3压实方

| 顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 碾 压 石 方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高速、一级公路 | 二级公路 | 三、四级公路 |
|  |  |  |  | 振 动 压 路 机 |
|  |  |  |  | 机 械 自 身 重 量（t） |
|  |  |  |  | 10以内 | 15以内 | 20以内 | 10以内 | 15以内 | 10以内 | 15以内 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 人 工 | 工日 | 1 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 62.5 | 62.5 | 44.3 | 44.3 |
| 2 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 1003 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.71 | 2.71 | 3.04 | 3.04 |
| 3 | 120kW以内自行式平地机 | 台班 | 1057 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6t内拖式羊足碾(含拖头) | 台班 | 1073 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6～8t光轮压路机 | 台班 | 1075 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.56 | 1.56 | 1.40 | 1.40 |
| 6 | 10～12t光轮压路机 | 台班 | 1077 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 12～15t光轮压路机 | 台班 | 1078 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 18～21t光轮压路机 | 台班 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10t以内振动压路机 | 台班 | 1087 | 3.52 | - | - | 2.29 | - | 1.99 | - |
| 10 | 15t以内振动压路机 | 台班 | 1088 | - | 2.69 | - | - | 1.65 | - | 1.40 |
| 11 | 20t以内振动压路机 | 台班 | 1089 | - | - | 1.96 | - | - | - | - |
| 12 | 基 价 | 元 | 1999 | 8134 | 8015 | 7900 | 6560 | 6406 | 5639 | 5479 |

2． 2-1-7厂拌基层稳定土混合料定额附注修改为：“本定额是按拌和能力为300t/h的拌和设备编制的，若采用其他型号的拌和设备施工时，可按下表中的数据抽换定额中人工、装载机和拌和设备的消耗数量”。P156

3．3-1-8现浇混凝土衬砌定额第1至第5个子目按下表修改: P259

| 顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 模板台车 | 模架 | 仰拱 | 仰拱回填 | 连拱隧道 中隔墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 m3 | 1t |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 12.9 | 25.0 | 4.0 | 2.6 | 8.6 |
| 2 | C15泵送混凝土 | m3 | 45 | - | - | - | (10.40) | - |
| 3 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | (11.70) | (11.70) | (10.40) | - | (10.40) |
| 4 | 原木 | m3 | 101 | - | 0.012 | - | - | 0．004 |
| 5 | 锯材 | m3 | 102 | 0．013 | 0.025 | 0.010 | - | 0．008 |
| 6-23 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 25-28 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 基 价 | 元 | 1999 | 4154 | 4440 | 2362 | 2076 | 2738 |

4．4-1-1涵洞洞身定额第4至第10个子目按下表修改: P308                         单位：10 m3实体

| 顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 钢筋混凝土圆管涵 | 钢筋砼盖板涵 | 现浇 钢筋 混凝土 箱涵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 普通钢筋 | 冷拔低碳 钢丝 | 管涵 基础 混凝土 | 混凝土 台墙身 | 砌石 台墙身 |  |
|  |  |  |  | 人工安装 | 起重机安装 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管径（m） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.75-1.5 | 1.0-2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 126.8 | 106.3 | 124.2 | 8.8 | 45.3 | 39.1 | 62.9 |
| 2 | C10水泥混凝土 | m3 | 16 | - | - | - | - | - | - | (1.1) |
| 3 | C15水泥混凝土 | m3 | 17 | - | - | - | (10.2) | (1.84) | (1.83) | - |
| 4 | C20水泥混凝土 | m3 | 18 | - | - | - | - | (4.36) | (0.01) | - |
| 5 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (8.77) | (8.79) | (10.1) | - | (1.69) | (1.61) | (9.1) |
| 6 | C30防水混凝土 | m3 | 37 | - | - | - | - | (0.37) | (0.27) | - |
| 7 | 原木 | m3 | 101 | 0.552 | - | - | - | 0.211 | 0.137 | 0.023 |
| 8-46 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5．4-1-2涵洞及倒虹吸管洞口定额按下表修改: P311                               单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 砌石洞口 | 混凝土洞口 | 倒虹吸 洞口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浆砌 | 干砌 | 一字式 | 八字式 |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 29.3 | 28.4 | 27.8 | 27.6 | 42.4 |
| 2 | C15水泥混凝土 | m3 | 17 | - | - | (2.38) | (3.07) | - |
| 3 | C20水泥混凝土 | m3 | 18 | - | - | (5.91) | (5.20) | - |
| 4 | 原木 | m3 | 101 | - | - | 0.053 | 0.047 | - |
| 5-27 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |

6．4-1-5钢筋混凝土圆管涵定额按下表修改:

P318                              Ⅰ. 1道涵洞                            单位：1道

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 涵长13m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直 径 （m） |
|  |  |  |  | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 78.2 | 109.0 | 153.0 | 198.0 | 286.0 |
| 2 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (2.72) | (4.49) | (6.71) | (9.92) | (13.13) |
| 3 | 原木 | m3 | 101 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.033 |
| 4-22 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |

P320                              Ⅱ.涵长每增减1m                         单位：1道

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 涵长每增减1m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直 径 （m） |
|  |  |  |  | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 |
|  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 3.4 | 4.7 | 6.7 | 8.8 | 12.9 |
| 2 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (0.21） | (0.34) | (0.52) | (0.72) | (1.01) |
| 3 | 锯材 | m3 | 102 | - | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 4-17 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |

7．4-1-6钢筋混凝土盖板涵定额按下表修改:

P321                              Ⅰ. 1道涵洞                            单位：1道

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 混凝土台、墙身 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涵长8.5m |
|  |  |  |  | 标准跨径 （m） |
|  |  |  |  | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 128.1 | 184.3 | 198.2 | 353.8 | 560.4 |
| 2 | C15水泥混凝土 | m3 | 17 | (12.53) | (16.45) | (16.45) | (26.19) | (36.01) |
| 3 | C20水泥混凝土 | m3 | 18 | (19.00) | (30.69) | (30.69) | (63.96) | (113.25) |
| 4 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (3.37) | (4.45) | (5.46) | (7.20) | (11.63) |
| 5 | C30防水混凝土 | m3 | 37 | (0.71) | (1.02) | (1.22) | (1.43) | (1.94) |
| 6 | 原木 | m3 | 101 | 0.177 | 0.283 | 0.285 | 0.587 | 1.038 |
| 7-43 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |

P324                                                                       单位：1道

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 砌石台、墙身 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涵长8.5m |
|  |  |  |  | 标准跨径 （m） |
|  |  |  |  | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 147.1 | 212.4 | 226.3 | 402.9 | 633.2 |
| 2 | C15水泥混凝土 | m3 | 17 | (12.55) | (16.74) | (16.74) | (26.34) | (36.35) |
| 3 | C20水泥混凝土 | m3 | 18 | - | - | - | (0.11) | (0.16) |
| 4 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (3.58) | (4.45) | (5.46) | (7.51) | (11.69) |
| 5 | C30防水混凝土 | m3 | 37 | (0.71) | (1.02) | (1.22) | (1.43) | (1.94) |
| 6 | 原木 | m3 | 101 | 0.048 | 0.073 | 0.075 | 0.144 | 0.241 |
| 7-43 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |

P327                             Ⅱ.涵长每增减1m                          单位：1道

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 混凝土台、墙身 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涵长每增减1m |
|  |  |  |  | 标准跨径 （m） |
|  |  |  |  | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 6.6 | 9.6 | 10.3 | 15.1 | 22.2 |
| 2 | C15水泥混凝土 | m3 | 17 | (0.61) | (0.68) | (0.68) | (0.96) | (1.10) |
| 3 | C20水泥混凝土 | m3 | 18 | (1.19) | (1.80) | (1.80) | (3.30) | (5.31) |
| 4 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (0.36) | (0.48) | (0.59) | (0.79) | (1.29) |
| 5 | C30防水混凝土 | m3 | 37 | (0.09) | (0.12) | (0.15) | (0.18) | (0.25) |
| 6 | 原木 | m3 | 101 | 0.011 | 0.017 | 0.017 | 0.031 | 0.050 |
| 7-35 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |

P329                                                                      单位：1道

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 砌石台、墙身 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涵长每增减1m |
|  |  |  |  | 标准跨径 （m） |
|  |  |  |  | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 9.2 | 11.9 | 12.5 | 19.3 | 28.9 |
| 2 | C15水泥混凝土 | m3 | 17 | (0.65) | (0.68) | (0.68) | (0.96) | (1.10) |
| 3 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (0.36) | (0.47) | (0.59) | (0.79) | (1.29) |
| 4 | C30防水混凝土 | m3 | 37 | (0.09) | (0.12) | (0.15) | (0.18) | (0.25) |
| 5 | 原木 | m3 | 101 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.015 |
| 6-34 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |

8．5-1-16定额第3-21子目按下表修改: P506                                  单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 人工挖孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 13.7 | 6.5 | 1.0 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | （10.20） | （10.20） | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | - | - | - |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | (10.40) |
| 5 | 钢管 | t | 191 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
| 6 | 电焊条 | kg | 231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 8-12号铁丝 | kg | 655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 32.5级水泥 | t | 832 | 3.421 | 3.421 | 3.873 |
| 9 | 水 | m3 | 866 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 4.90 | 4.90 | 6.03 |
| 11 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.47 | 8.47 | 7.59 |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 996 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 13 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| 14 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.08 |
| 15 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.34 | - |
| 16 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.78 | - | - |
| 17 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 4.6 | 2.4 | 0.8 |
| 19 | 基价 | 元 | 1999 | 3139 | 2944 | 2684 |

P506                                                                    单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 冲抓成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 21.0 | 11.2 | 3.6 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | （13.75） | （13.75） | （14.02） |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 钢管 | t | 191 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
| 6 | 电焊条 | kg | 231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 8-12号铁丝 | kg | 655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.875 | 5.875 | 5.991 |
| 9 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 7.01 | 7.01 | 7.15 |
| 11 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 9.49 | 9.49 | 9.67 |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 996 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 13 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
| 14 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.11 |
| 15 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.46 | - |
| 16 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 1.08 | - | - |
| 17 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 4.9 | 2.5 | 0.7 |
| 19 | 基价 | 元 | 1999 | 4513 | 4245 | 3721 |

P508                                                                    单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 冲击成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 19.7 | 10.6 | 3.6 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.73) | (12.73) | (12.98) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 钢管 | t | 191 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
| 6 | 电焊条 | kg | 231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 8-12号铁丝 | kg | 655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.440 | 5.440 | 5.546 |
| 9 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 6.49 | 6.49 | 6.62 |
| 11 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.78 | 8.78 | 8.96 |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 996 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 13 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
| 14 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
| 15 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.42 | - |
| 16 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 1.00 | - | - |
| 17 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 4.6 | 2.4 | 0.7 |
| 19 | 基价 | 元 | 1999 | 4224 | 3971 | 3490 |

P508                                                                  单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桩径100(cm)以内 |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 19.1 | 10.4 | 3.6 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.19) | (12.19) | (12.43) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 钢管 | t | 191 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
| 6 | 电焊条 | kg | 231 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 8-12号铁丝 | kg | 655 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 8 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.212 | 5.212 | 5.315 |
| 9 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 6.22 | 6.22 | 6.34 |
| 11 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.41 | 8.41 | 8.58 |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 996 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 13 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
| 14 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
| 15 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.41 | - |
| 16 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.96 | - | - |
| 17 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 4.9 | 2.7 | 1.0 |
| 19 | 基价 | 元 | 1999 | 4329 | 4093 | 3627 |

P509                                                                    单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桩径150(cm)以内 |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 17.7 | 9.1 | 2.4 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (12.01) | (12.01) | (12.24) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 钢管 | t | 191 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
| 6 | 电焊条 | kg | 231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 8-12号铁丝 | kg | 655 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.132 | 5.132 | 5.230 |
| 9 | 水 | m3 | 866 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 6.13 | 6.13 | 6.24 |
| 11 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.29 | 8.29 | 8.45 |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 996 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 13 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
| 14 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.10 |
| 15 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.40 | - |
| 16 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.94 | - | - |
| 17 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 4.4 | 2.3 | 0.7 |
| 19 | 基价 | 元 | 1999 | 3975 | 3739 | 3282 |

P509                                                                    单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桩径250(cm)以内 |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.9 | 8.5 | 2.0 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (11.74) | (11.74) | (11.97) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 钢管 | t | 191 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 6 | 电焊条 | kg | 231 | - | - | - |
| 7 | 8-12号铁丝 | kg | 655 | - | - | - |
| 8 | 32.5级水泥 | t | 832 | 5.015 | 5.015 | 5.113 |
| 9 | 水 | m3 | 866 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 5.99 | 5.99 | 6.10 |
| 11 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 8.10 | 8.10 | 8.26 |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 996 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 13 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
| 14 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.09 |
| 15 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.39 | - |
| 16 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.92 | - | - |
| 17 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.9 | 1.8 | 0.3 |
| 19 | 基价 | 元 | 1999 | 3543 | 3311 | 2861 |

P509                                                                    单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 回旋、潜水钻成孔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桩径350(cm)以内 |
|  |  |  |  | 卷扬机配吊斗 | 起重机配吊斗 | 输送泵 |
|  |  |  |  | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.0 | 7.9 | 1.5 |
| 2 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | - |
| 3 | C25水下混凝土 | m3 | 29 | (11.40) | (11.40) | (11.63) |
| 4 | C25泵送混凝土 | m3 | 47 | - | - | - |
| 5 | 钢管 | t | 191 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 6 | 电焊条 | kg | 231 | - | - | - |
| 7 | 8-12号铁丝 | kg | 655 | - | - | - |
| 8 | 32.5级水泥 | t | 832 | 4.869 | 4.869 | 4.967 |
| 9 | 水 | m3 | 866 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 5.81 | 5.81 | 5.93 |
| 11 | 碎石（4cm） | m3 | 952 | 7.87 | 7.87 | 8.02 |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 996 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 设备摊销费 | 元 | 997 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
| 14 | 60 m3/h以内混凝土输送泵 | 台班 | 1316 | - | - | 0.09 |
| 15 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | - | 0.38 | - |
| 16 | 50kN以内单筒慢动卷扬机 | 台班 | 1500 | 0.90 | - | - |
| 17 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 18 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 3.7 | 1.7 | 0.2 |
| 19 | 基价 | 元 | 1999 | 3370 | 3148 | 2709 |

说明：32.5级水泥消耗量中，包括水泥浆封堵检测管的水泥消耗量。

9．5-2-1砌石桥台定额按下表修改：P521                                            单位：10 m3实体

| 顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 梁 板 桥 | 钢筋混凝土拱桥 | 石拱桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻型 | Ｕ形 | 埋置式 | 轻型 | 其他形式 | Ｕ形 |
|  |  |  |  |  |  | 台高(m) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10以内 | 20以内 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 人 工 | 工日 | 1 | 29.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 19.6 | 27.3 | 21.9 |
| 2 | C15水泥混凝土 | m3 | 17 | - | - | - | - | - | - | (0.28) |
| 3 | C20水泥混凝土 | m3 | 18 | - | - | - | - | - | (0.71) | - |
| 4 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | - | - | (3.26) | (2.04) | - | - | - |
| 5 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (0.51) | (0.31) | (0.41) | (0.31) | (0.51) | (0.61) | (0.10) |
| 6 | 原木 | m3 | 101 | 0.016 | 0.004 | 0.026 | 0.017 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| 7 | 略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10．5-2-4砌石桥墩定额按下表修改: P532                                          单位：10 m3实体

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 梁 板 桥 | 钢筋混凝土拱桥 | 石拱桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻 型 | 重 力 式 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 19.9 | 20.6 | 19.9 | 15.0 |
| 3 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | (0.71 | (0.51) | - | - |
| 4 | 原木 | m3 | 101 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.006 |
| 6 | 略 |  |  |  |  |  |  |

# 11．5-3-27支座及伸缩缝定额 Ⅲ.伸缩缝安装中序号8毛勒伸缩缝改为“模数式伸缩缝”。P628

# 12．5-3-34施工电梯定额按下表修改：P642

# Ⅰ.安装、拆除                                单位：1部

| 顺 序 号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 安装高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100以内 | 150以内 | 200以内 | 250以内 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 210.1 | 286.5 | 371.6 | 445.9 |
| 2 | C30水泥混凝土 | m3 | 20 | （1.70） | （2.38） | （3.05） | （3.85） |
| 3 | 原木 | m3 | 101 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 | 枕木 | m3 | 103 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 5-11 | 略 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 32.5级水泥 | t | 832 | 0.641 | 0.897 | 1.150 | 1.451 |
| 13 | 水 | m3 | 866 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 中(粗)砂 | m3 | 899 | 0.78 | 1.10 | 1.40 | 1.77 |
| 15 | 碎石(4cm) | m3 | 952 | 1.41 | 1.98 | 2.53 | 3.20 |
| 16 | 其他材料费 | 元 | 996 | 435.3 | 508.1 | 599.9 | 785.9 |
| 17 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 1451 | 2.04 | 3.06 | 3.06 | 4.04 |
| 18 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 1726 | 12.13 | 17.93 | 23.79 | 30.45 |
| 19 | 小型机具使用费 | 元 | 1998 | 41.9 | 43.8 | 45.6 | 58.3 |
| 20 | 基 价 | 元 | 1999 | 18996 | 25298 | 31366 | 38703 |

13．6-2-12人(手)孔定额第1至第4个子目按下表修改: P708                             单位：10个

| 顺序号 | 项 目 | 单 位 | 代 号 | 现浇混凝土 | 砖混 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人孔 | 手孔 | 人孔 | 手孔 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 203 | 60.6 | 127.3 | 29.3 |
| 3 | C25水泥混凝土 | m3 | 19 | (30.8) | (11.0) | (6.3) | (4.6) |
| 4 | 原木 | m3 | 101 | 0.14 | 0.05 | 0.55 | - |
| 6 | 略 |  |  |  |  |  |  |